深圳市地方标准

《大型活动温室气体排放核算和报告指南》

编制说明

（征求意见稿）

标准编制组

二O二一年十月

目  录

一、 任务来源	- 2 -

二、 制定标准的意义和必要性	- 2 -

三、 主要起草过程	- 4 -

（一）前期准备	- 4 -

（二）标准立项	- 4 -

（三）确定标准编制原则	- 4 -

（四）标准起草	- 4 -

（五）专家研讨	- 4 -

四、 编制原则与依据	- 5 -

（一） 编制原则	- 5 -

（二） 编制依据	- 5 -

五、 主要内容	- 5 -

（一） 标准框架	- 5 -

（二） 范围	- 5 -

（三） 术语和定义	- 5 -

（四） 核算原则	- 6 -

（五） 核算程序	- 6 -

（六） 核算边界	- 6 -

（七） 排放源类型	- 6 -

（八） 核算方法	- 7 -

（九） 报告内容	- 8 -

六、 是否涉及专利	- 8 -

七、 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 8 -

八、 重大意见分歧的处理依据和结果	- 8 -

九、 实施标准的措施建议	- 8 -

《大型活动温室气体排放核算和报告指南》

编制说明

# 任务来源

根据深圳市市场监督管理局《关于下达2021年第一批深圳市地方标准计划项目任务的通知》，由深圳市标准技术研究院负责起草《大型活动温室气体排放核算和报告指南》。本标准计划编号为48号，计划完成日期为2022 年12 月。本标准的提出和归口单位为深圳市生态环境局。

# 制定标准的意义和必要性

2020年9月22日以来，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论、联合国生物多样性峰会、第三届巴黎和平论坛、金砖国家领导人第十二次会晤和二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题边会等多个国际重要场合发表重要讲话，向国际社会郑重宣布中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。活动碳中和是指通过购买碳配额、碳信用的方式或通过新建林业项目产生碳汇量的方式抵消活动的温室气体排放量。大型活动由于参与人数多，社会影响大，温室气体排放量大，在国际上已被作为倡导实施低碳理念比较理想的对象。为了鼓励和推动国内大型活动碳中和的实施，我国生态环境部陆续发布相关文件，在政策层面对活动碳中和提出了正面倡导。2019年6月，发布《大型活动碳中和实施指南（试行）》（以下简称《实施指南》），提出各级生态环境部门根据《实施指南》加强典型案例的经验交流和宣传推广；2021年1月，发布《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号），也提出鼓励和推动大型活动实施碳中和，对典型案例进行宣传推广的要求。《实施指南》为国内大型活动实施碳中和提供了及时和有效的指导，为后续各项大型活动所产生的温室气体排放核算以及中和流程提供了一致规则。

国际层面大型活动温室气体排放核算及报告标准化研究启动较早，应用较为广泛的标准有：联合国环境规划署发布的《绿色会议指南》（Green Meeting Guide 2009：Roll Out the Green Carpet for Your Participants）、英国标准协会（BSI）发布的PAS 2060：2014《碳中和证明规范》（Specification for demonstration of carbon neutrality）、Climate Active发布的由澳大利亚工业、科学、能源和资源部制定的《活动碳中和标准》（Carbon Neutral Standard for Events），以上文件提供了有关如何核算、减少、抵消和报告因活动而产生的温室气体排放的最佳实践指南。此外，国际标准化组织（ISO）目前也在积极制定碳中和相关标准ISO 14068《碳中和及相关声明 实现温室气体中和的要求与原则》，旨在规范温室气体排放的核算、管理、避免、减少、替代、补偿和吸收等实现碳中和的要求和原则，并统一碳中和相关术语定义，预期于2023年完成并发布。

相比国际，我国大型活动温室气体排放核算及报告标准化起步较晚，近两年才陆续发布相关标准化文件。国家层面，生态环境部发布了《大型活动碳中和实施指南（试行）》，但是该指南应用范围较宽泛，内容上仅在宏观层面上规范了活动碳中和的基本要求和原则、实施程序、承诺和评价要求，在核算方法上只推荐了相关的国内外核算标准，尤其未提符合我国的国情的温室气体排放因子；部分地方和企业也积极制定活动碳中和标准。DB5101/T 41-2018《成都市会展活动碳足迹核算与碳中和实施指南》，规定了成都市展会活动碳足迹的核算原则、核算程序、核算边界、核算方法、碳足迹报告内容与格式、碳中和实施程序和碳中和声明等内容。所以，在依托《实施指南》的基础上，要指导全国及各个省市活动碳中和的落地实施，在活动温室气体排放核算、报告以及抵消等技术标准上需要开展进一步的研究。

深圳作为国际一线城市，具备开展活动碳中和研究的先天性条件，大型活动场次位居全国前列，2019年深圳市共举行大型活动1537场次，平均每天有4场活动落地；此外，深圳市作为国家低碳试点城市和碳交易试点城市，拥有自身的且服务于全国的碳交易市场，也具备自行抵消温室气体排放量的能力。因此，面对“双区驱动”的机遇，有责任也有条件，积极响应国家应对气候变化碳中和任务。本项目将以国内外碳中和标准为基础，融合深圳市大型活动特点、区域排放源类型和排放因子情况，提出编制大型活动温室气体排放核算和报告技术规范，对推动我市乃至全国大型活动温室气体排放的核算标准化以及碳中和实施规范化具有重要的指导意义和作用，为形成碳中和试点示范、实现碳达峰与碳中和目标提供技术支撑。

# 主要起草过程

## （一）前期准备

2021年1月起，标准编制组开展了前期研究与资料收集工作，分析、总结国内外有关标准资料和文献，探讨本标准立项必要性和结构要点，为标准的编制打下了良好的工作基础。

## （二）标准立项

2021年3月，标准编制组讨论并确定了标准的适用范围、核算边界和核算方法等关键性技术内容，填写了深圳市地方标准制修订项目建议书，提交至深圳市市场监督管理局立项。

## （三）确定标准编制原则

标准编制组充分查阅、对比并分析国内外大型活动碳中和，组织、活动等碳排放核算报告等相关标准和研究文献，充分调研深圳市大型活动特点、区域碳排放核算方法和因子的基础上，确定了标准编制的原则。

## （四）标准起草

2021年5-7月，按照标准编制原则，在文献研究和实地调研的基础上，标准编制组提出标准基本框架并完善形成标准草案。

2021年8-9月，标准编制组组织多轮讨论会，对深圳市大型活动定义、核算程序、排放源类型、核算方法、排放因子选择等关键性内容的科学性、适用性及先进性进行讨论，形成标准征求意见稿。

## （五）专家研讨

2021年10月，在全国范围内邀请大型活动碳中和领域的8位专家进行标准研讨，共收集28条修改意见。

# 编制原则与依据

## 编制原则

在标准制定过程中，标准编制组遵循以下原则：

      - 协调性：技术内容符合《大型活动碳中和实施指南（试行）》提出的通用要求；

      - 适用性：结合深圳市大型活动的区域特点，在通用要求的基础上明确适用于深圳市大型活动的核算边界和排放源类型，并对6大排放源的排放量核算提出具体核算方法和排放因子推荐值；

      - 突出体现标准的科学性、适用性及先进性。

## 编制依据

1. 本标准的编写按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行。

2. 规范性引用文件包括SZDB/Z 69 《组织的温室气体排放量化和报告指南》。

# 主要内容

## 标准框架

标准主体内容包括范围、规范性引用文件、术语和定义、核算原则、核算程序、核算边界、排放源类型、核算方法、报告内容。

## 范围

本文件适用于深圳市行政区内大型活动温室气体排放核算和报告，也适用于指导其他规模的活动开展温室气体排放核算和报告。

## 术语和定义

本标准确定了大型活动、大型活动组织者、筹备阶段、举办阶段、收尾阶段、温室气体、温室气体排放、活动数据、温室气体排放因子、二氧化碳当量10个术语及其定义。

## 核算原则

符合《大型活动碳中和实施指南（试行）》、SZDB/Z 69-2018要求，规定大型活动温室气体核算原则为完整性、准确性和透明性。

## 核算程序

明确大型活动温室气体核算与报告的工作程序。

包括a)确定大型活动温室气体核算边界；b) 识别大型活动温室气体排放源；c) 选择核算方法；d) 选择与收集活动数据；e) 选择或测算排放因子；f) 计算与汇总温室气体排放量；g) 发布温室气体核算报告。

## 核算边界

明确大型活动温室气体核算的温室气体类型和时间边界。

规定核算的温室气体范围仅包括二氧化碳。时间边界上，要求至少包括举办阶段的温室气体排放量。在条件具备的情况下鼓励包括筹备阶段和收尾阶段的温室气体排放量。

## 排放源类型

明确开展大型活动核算包括化石燃料燃烧排放、外购电力热力排放、交通排放、住宿排放、餐饮排放以及活动耗材隐含排放六大排放源类型。规定了每个排放源的具体运行边界。

对于化石燃料燃烧是服务于大型活动的消耗化石能源的固定设施和移动设施（如接送公务车、搬运叉车等）产生的温室气体排放。

对于外购电力、热力是大型活动外购电力、热力，以及服务于大型活动的电动车等移动设施，产生的温室气体排放。

对于交通是大型活动组织者和参与者往返交通产生的温室气体排放。

对于住宿、餐饮和活动耗材隐含排放是由大型活动组织者提供住宿、餐饮、采购活动耗材产生的温室气体排放。

## 核算方法

规定了大型活动温室气体排放总量的计算公式。

规定了六大排放源温室气体排放量的计算公式、活动数据收集方法、排放因子的推荐值。

关于化石燃料燃烧排放核算，采用燃料消耗量乘以对应排放因子的计算方法。活动数据要求优选计量数据，在无准确计量的情况下准许采用具有合理估算依据和方法的推估数据。依据SZDB/Z 69附录E中的表E.2提供排放因子推荐值。

关于外购电力、热力排放核算，采用电耗量/热力量乘以对应排放因子的计算方法。活动数据要求优选计量数据，在无准确计量的情况下准许采用具有合理估算依据和方法的推估数据。依据广东生态环境厅发布的《广东省企业(单位)二氧化碳排放信息报告指南》(2021年修订版)提供电力排放因子推荐值，依据国家发展改革委办公厅发布的《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》提供外购热力排放因子推荐值。

关于交通排放核算，公共交通采用交通工具里程乘以人数乘以对应交通工具排放因子（吨二氧化碳每人公里）的计算方法，私人交通采用化石燃料燃烧和电力排放计算方法。活动数据要求大型活动组织方统计参与者人数、往返里程、起始地及目的地、交通工具等信息。公共交通排放因子包括航空、火车、轮船、地铁和巴士，依据英国商业、能源和工业战略部于2021年发布的《关于企业报告温室气体排放因子指南》提供相应的排放因子推荐值。

关于交通排放核算，考虑不同星级、不同房型间排放量的差异，采用不同类型房间数量乘以对应排放因子的计算方法。活动数据要求大型活动组织方统计住宿酒店类别、天数和房间数等信息。排放因子计算方法为排放因子=单位建筑面积年度能耗×房间面积×电网供电排放因子/365。

关于餐饮和活动耗材，采用餐饮/耗材消耗量乘以对应排放因子的计算方法。活动数据优选购买发票、相关台账、消耗记录表的统计数据，在无准确计量的情况下准许采用具有合理估算依据和方法的推估数据。依据英国商业、能源和工业战略部于2021年发布的《关于企业报告温室气体排放因子指南》提供相应排放因子推荐值。

## 报告内容

规定大型活动温室气体核算报告应包括的内容。分别是核算单位名称、大型活动基本信息、核算准则、核算边界、排放源类型、核算方法、核算过程、温室气体排放汇报、核算结论。

# 是否涉及专利

否

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准符合现行法律法规，如《中华人民共和国循环经济促进法》、《中国人民共和国标准化法》等。

本标准无相关强制性国家标准。

# 重大意见分歧的处理依据和结果

无

# 实施标准的措施建议

本标准为推荐性标准。可供大型活动组织方、技术机构等相关方开展大型活动温室气体排放核算和报告工作时使用。后续可依据本标准指导深圳市开展国际际化、规范化的大型活动排放量核算和报告，贯彻落实《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合〔2021〕4号）提出的“鼓励和推动大型活动实施碳中和，对典型案例进行宣传推广”的要求。

标准编制组

2021年10月